PRÁCTICA MME – UD04-06 – Ranura de expansión.
NÚMERO DE GRUPO	FUNCIÓNS	Apelidos, Nome
	Coordinador/a:
	Responsable Limpeza:
	Responsable Documentación:

Práctica 1 : Reemplazo da fonte de alimentación.
Material preciso: / Tarxeta de rede. / Desaparafusador Philips. / Alfombra antiestática / PC de prácticas. / Pulseira antiestática.	Procedemento: / Descargarse da electricidade estática. / Protocolo para a montaxe de compoñentes internos. / Abrir o computador. / Detectar as anclaxes da fonte / Montar a tarxeta de rede. / Verificar o seu funcionamento.

Indica todos os conectores que nos proporciona a fonte de alimentación / Enumera os conectores da fonte de alimentación e indica en que zona do computador están conectados.

Realiza un esbozo da placa base onde se sitúa cada conector.
Retira a fonte de alimentación.
Verifica o funcionamento da fonte ATX co tester de fontes.
Indica as voltaxes que nos proporciona o conector ATX . Está dentro do rango?

Indica as voltaxes que nos proporciona o conector ATX 12V. Está dentro do rango?

Indica as voltaxes que nos proporciona o conector SATA-Power. Está dentro do rango?

Chegado a este punto avisa ao docente para validar a instalación e a práctica.

Práctica 2 : Agrega a tarxeta de rede Wi-Fi ao teu equipo de prácticas.		PCE-N15
Material preciso: / Tarxeta de rede Wi-Fi. / Desaparafusador Philips. / Alfombra antiestática / PC de prácticas. / Pulseira antiestática. / Manual do fabricante[1].	Procedemento: / Descargarse da electricidade estática. / Protocolo para a montaxe de compoñentes internos dun computador e evitar os problemas coa ESD. / Abrir o computador. / Detectar a rañura de expansión. / Montar a tarxeta de rede. / Verificar o seu funcionamento.
[1] Ligazón: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/PCE-N15/S6557_PCE_N15_Manual_Spanish.zip

Empregando o manual do dispositivo completa a información técnica da tarxeta de rede.

Chegado a este punto avisa ao docente para validar a instalación e a práctica.

Práctica 3 : Agrega a tarxeta de vídeo
Material preciso: / Tarxeta de vídeo NVIDIA / Desaparafusador Philips. / Alfombra antiestática / PC de prácticas. / Pulseira antiestática. / Manual do fabricante[2].	Procedemento: / Descargarse da electricidade estática. / Protocolo para a montaxe de compoñentes internos dun computador e evitar os problemas coa ESD. / Abrir o computador. / Detectar a rañura de expansión. / Montar a tarxeta de vídeo. / Verificar o seu funcionamento arrincado un sistema operativo en live.
[2] Ligazón: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/PCE-N15/S6557_PCE_N15_Manual_Spanish.zip

RECORDATORIO
Tes que cumprir as normas do taller e realizar as tarefas de maneira segura. / Procedemento xenérico para todas as rañuras de expansión: / Prepara a zona de traballo coa manta antiestática, pulseiras e ten só sobre a superficie as ferramentas que vas empregar. / Dispón sobre a manta o equipo sobre o que vas traballar. / Abre o equipo e localiza a rañura de expansión a empregar. / Abre a bolsa antiestática e evita tocar os chips e as zonas de contacto da tarxeta de expansión e intentamos agarrala polos laterais. / Inserta con cautela a tarxeta e revisa que faga click sobre a “pestana” do zócalo. / Arma a tarxeta ao chasis e logo cerra o equipo e verifica o seu funcionamento.

A) Identificación das diferentes ranuras de expansión.
Material:		Obxectivos:
Ordenador de prácticas.		Identificar as diferentes rañuras de expansión
Tes que abrir o computador e indicar sobre el a disposición das diferentes rañuras de expansión.
	1		PCIe x1
	2		PCIe x16
	3		PCI
	4		PCI

B) Comparativa da Geforce NVIDIA GT710 vs AMD Radeon HD 5450
Material: / Geforce NVIDIA GT710	Procedemento
Tarxeta gráfica NVIDIA GT 710 / Tarxeta gráfica AMD Radeon HD 5450 / Outra información relacionada.	Revisa a documentación de ambas tarxetas.

	AMD	NVIDIA
Memoria GPU	1 GB /GDDR3	2 GB /GDDR3
GPU frecuencia	650 Mhz	954 Mhz
Version Directx	11	12
Saidas de video
VGA	Si	Si
DisplayPort	Si	Si
DVI	Si	Si
HDMI	Si	Si
USB-C	Non	Non
Resolución máxima	??	4096x2160
Version PCIe	2.0	2.0
Version OpenGL	3,1	4.6

Chegado a este punto avisa ao docente para validar a instalación e a práctica.

C) Instalación da tarxeta gráfica Radeon HD 5450
Material:	Procedemento
Ordenador de prácticas. / Tarxeta gráfica AMD Radeon HD 5450	Aplicar o procedemento xenérico.
En que rañura debes inserir a tarxeta PCIE?		PCIe x16
Podes visualizar na BIOS a tarxeta incorporada como unha unidade de almacenamento?		Non
Identifica ás diferentes saídas de vídeo		1
		2
		3
Executa o seguinte comando para obter información da tarxeta gráfica. Cal é o fabricante? / lspci | grep VGA		AMD /ATI
Verifica os datos da tarxeta gráfica con sudo lshw -C display
Nome do produto:		Radeon HD 5000/6000/7350/8360 series
Reloxo		33 Mhz
Resolución		1366 x 768
Conecta un segundo monitor no equipo e configura dende o modo gráfico para que se poida ampliar o escritorio nunha segunda pantalla.		<adxunta fotografía>
Conecta un segundo monitor no equipo e configura dende o modo gráfico para que se poida ver duplicada a pantalla adicional.
Configura o monitor adicional para que se poida ver xirado 90º		<adxunta fotografía>
Avisa ao docente para validar a práctica.

Chegado a este punto avisa ao docente para validar a instalación e a práctica.

D) Instalación da tarxeta gráfica Geforce NVIDIA GT710
Material: / Geforce NVIDIA GT710	Procedemento
Ordenador de prácticas. / Tarxeta gráfica NVIDIA GT 710	Aplicar o procedemento xenérico.
En que rañura debes inserir a tarxeta PCIE?		PCIe x16
Podes visualizar na BIOS a tarxeta incorporada como unha unidade de almacenamento?		Non
Identifica ás diferentes saídas de vídeo da tarxeta.		1
		2
		3
Executa o comando nvidia-detector para obter información sobre o driver axeitado para a gráfica. Cal é?		nvidia-driver-470
Executa o seguinte comando para obter información da tarxeta gráfica. Cal é o fabricante? / lspci | grep -i VGA
Verifica os datos da tarxeta gráfica con sudo lshw -C display
Nome do produto:		GK208B
Reloxo		33 Mhz
Resolución		1366 * 768
Nome lóxico		/Dev/fb0
Verifica que os datos son coherentes cos anteriores empregando o comando sudo lshw -C display
[OPCIONAL] Arrinca o ordenador coa tarxeta gráfica cun USB Booteable de Xubuntu e verifica co comando inxi que está instalada a gráfica. ¿Que información nos aporta?		>CPU: 8-core AMD Ryzen 7 5800H / > Radeon Graphics (-MT MCP-) / speed/min/max: 2620/400/4463 MHz Kernel: 5.15.0-56-generic x86_64 Up: 8h 24m / Mem: 5923.7/13834.9 MiB (42.8%) Storage: 1.38 TiB (2.7% used) Procs: 440 / Shell: Bash inxi: 3.3.13
[OPCIONAL] Realiza a comprobación da gráfica co parámetro -Gx coa ferramenta inxi.,
Device-1		NVIDIA GA106M [GeForce RTX 3060 Mobile / Max-Q] vendor
Driver-Device 1		Nidia v: 525.60.11
OpenGL:		renderer: AMD RENOIR (LLVM 13.0.1 DRM 3.42 5.15.0-56-generic)

Chegado a este punto avisa ao docente para validar a instalación e a práctica.