PRÁCTICA MME – UD03-06 Características eléctricas do porto USB
Nº DE GRUPO	FUNCIÓNS	Apelidos, Nome. Sinatura
	Coordinador/a:
	Limpeza:
	Documentación:

PUNTO DE VERIFICACIÓN POLO DOCENTE	DATA		HORA:

A) Identificación dos parámetros dunha fonte USB
Material:	Obxectivos:
Fonte de alimentación USB	Identificar os parámetros das fontes USB

Identifica os seguintes parámetros:
Nº de portos de saída
Tipoloxía dos portos de saída		Nº	Versión de USB	1.0
	USB-A			2.0
	USB-B			3.0
	USB-C			3.1
				3.2
Marca e modelo:
Corrente de entrada:	Voltaxe Hz: Amperios:
Corrente de saída: [Conector 1]	Voltaxe Amperios: W:
Hai correspondencia con P=V*I?
Corrente de saída: [Conector 2]	Voltaxe Amperios: W:
Hai correspondencia con P=V*I?
Inclúe no documento unha fotografía no cal se verifique os parámetros

B) Verificación co tester
Material:		Obxectivos:
Tester USB / Fonte USB		Verificar as características do porto de saida
Identifica os parámetros da batería
Voltaxe (V): / Intensidade (A): / Capacidade (W) : / Tipo de batería: Litio (Li-ion) Plomo-Ácido Niquel-Cadmio (Ni-Cd)  Niquel-hidruro metálico (Ni-MH)  Polímero de litio (Li-Po)
Marca			Modelo
Duración Estimada:

B) Apertura do SAI
Material:		Obxectivos:
SAI / Desparafusadores		Identificar as características dunha batería
Identifica os parámetros do SAI:
Voltaxe (V): / Intensidade (A): / Capacidade (W) : / Tipo de batería: Litio (Li-ion) Plomo-Ácido Niquel-Cadmio (Ni-Cd)  Niquel-hidruro metálico (Ni-MH)  Polímero de litio (Li-Po)
Marca:			Modelo:
Tipo de conector de entrada:			Nº de saídas
Duración Estimada:

C) Identificación das características da batería “nova” a substituir:
Material:		Obxectivos:
Batería		Identificar as características dunha batería
Identifica os parámetros da batería
Voltaxe (V): / Intensidade (A): / Capacidade (W) : / Tipo de batería: Litio (Li-ion) Plomo-Ácido Niquel-Cadmio (Ni-Cd)  Niquel-hidruro metálico (Ni-MH)  Polímero de litio (Li-Po)
Marca			Modelo
Duración Estimada:

VERIFICACIÓN POLO DOCENTE	DATA:		HORA:		TEMPO:

PUNTO DE VERIFICACIÓN POLO DOCENTE
DATA		HORA:		TEMPO

D) Comprobar a PSU cun tester específico.
Material:		Obxectivos:
Toma de corrente eléctrica / Regleta / Polímetro / Fonte de alimentación / Cable condutor / Pelacable / Tester PSU.		Medir a tensión de corrente eléctrica continua. / Distinguir as voltaxes das distintas conexións dunha fonte de alimentación.
Procedemento:
Conectar a regleta á corrente eléctrica co interruptor en estado apagado. / Fonte de alimentación: / Pór o interruptor da propia fonte de alimentación en estado “off”. / Conectar a fonte de alimentación á regleta. / Pór a regleta en estado acendido. / Poñer o interruptor da fonte de alimentación en estado “on”. / Verificar que a fonte de alimentación acende. NOTA: Se non acende comprobar os interruptores.
Identifica cada un dos conectores do TESTER PSU da imaxe.

Realiza as seguintes operacións co probador fonte de alimentación:
Conectar a conexión ATX (20+4pins). Que acontece? Que temos que facer?

Conecta a maiores o ATX12V. Que acontece?

Cal é o valor(ms) do Power OK ou Power Good? [1]
O valor verificado anteriormente está dentro do rango?
Conecta a conexión ATX (20+4pins) e escoller os diferentes conectores, para documentar o seu nome, cores dos cables e voltaxes.
Nome do conector	Cores do cable		Voltaxe			Leds
					□+12V / □ +3.3V / □ +5V
					□+12V / □ +3.3V / □ +5V
					□+12V / □ +3.3V / □ +5V
					□+12V / □ +3.3V / □ +5V
					□+12V / □ +3.3V / □ +5V
[1] Un valor Power Good normal está por encima dos 100ms e por baixo dos 900ms

VERIFICACIÓN POLO DOCENTE	DATA:		HORA:		Tempo:

Que foi o que máis che gustou da práctica?

Cales foron as dificultades na realización da práctica?

Este traballo está baseado nas publicacións de: / > Ricardo Feijoo Costa publicado no sitio web: https://github.com/ricardofc/repoEDU-CCbySA/blob/main/MME/ e que publicou coa licenza CC-BY-SA. Os documentos son: / Taller-MME-Practica-4.odt / Taller-MME-Practica-5.odt / Taller-MME-Practica-6.odt / > Mario Docasar Rodriguez que publicou como recursos para docentes.